Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

Nom :	Prénom :

## DEUXIEME PARTIE : EXERCICES

Exercice 1 (15 points) :

La vitesse d'un électron soumis à un champ électrique est donnée sur le graphique suivant en fonction du temps (me = 9,1 x 10-31 kg ; e = 1,6 x 10-19 C) :

- Que vaut l'accélération de cet électron ?

b)	Que vaut le champ électrique auquel il est soumis ?

Attention : suite de la question à la page suivante.

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

c)	Quelle distance parcourt-il pendant les 3 secondes pendant lesquelles il est soumis à ce champ électrique ?

d)	A l'instant t = 3 s, le champ électrique est supprimé. Reportez la variation de la vitesse de l'électron entre les instants t = 3 s  et  t = 5 s  sur le graphique ci-dessus. Justifier !

e)	Quelle distance parcourt l'électron entre t = 3 s  et t = 5 s ?

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

Exercice 2 (20 points) :

Soit le circuit suivant branché sur une source continue  V, considéré après un temps très long par rapport à la constante de temps du circuit (on est donc en régime stationnaire) :

|  | V = 4 V R = 2 k C1 = 60 µF C2 = 30 µF |
| --- | --- |

- Que vaut le courant dans ce circuit ?

- Que vaut la différence de potentiel aux bornes de R ?

c)	Quelle charge portent les condensateurs C1 et C2 ?

- Quelle est la différence de potentiel aux bornes de C1 et de C2 ?

- Si on rajoute une capacité C3 = 40 µF en parallèle avec la résistance R, que vaut la charge portée par les condensateurs  C1, C2 et C3?

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

Exercice 3 (30 points) :

Soit le circuit suivant :

|  | V1 = 30 V V2 = 12 V V3 = 25 V R1 = 30 k R2 = 60 k R3 = 14 k R4 = 20 k R5 = 80 k |
| --- | --- |

- Calculez l'équivalent Thévenin du circuit ci-dessus entre les bornes a et b. Il vous est suggéré de procéder par étape en calculant d'abord les équivalents Thévenin des portions de circuit indiquées en pointillé.

Attention : suite de la question à la page suivante.

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

- Si on place une résistance de 10 k entre les bornes a et b, qu'elle est l'intensité du courant qui y circulera et son sens (conventionnel) ?

- Quelle est la puissance dissipée dans cette résistance ?

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

Exercice 4 (25 points) :

|  | v0 = 560 mV f = 6 kHz R = 150  L = 5,3 mH C = 106 nF |
| --- | --- |

Soit le circuit ci-dessus alimenté par une source de tension sinusoïdale v, d'amplitude v0 et de fréquence f ; on suppose sa phase nulle.

- Que vaut l'impédance complexe Z de ce circuit ?

Attention : suite de la question à la page suivante.

Examen de Physique, juin 2008         BA1 EN Informatique, Partie II

Quelle valeur du courant serait lue par un ampèremètre placé en série avec la source ?

- Que vaut le déphasage de la tension de la source par rapport à celui du courant is qu'elle débite ?

- Ecrivez le phaseur du courant débité par la source, , de celui traversant le condensateur C ,  et de celui traversant la résistance R, .

- Dessinez les vecteurs de Fresnel représentant la tension de la source et ceux représentant chacun des trois courant, iS, iC et iR. Précisez les échelles utilisées.