Examen de Physique, juin 2009         BA1 EN Informatique, Partie II

Nom :	Prénom :

## DEUXIEME PARTIE : EXERCICES

Exercice 1 (15 points) :

Une goutte d'huile de 1 mg porte une charge de +10-7 C. Elle est maintenue en équilibre dans le champ de la pesanteur à égale distance de deux plaques chargées. Les deux plaques sont horizontales et distantes de 10 cm.

  - Quelle est la différence de potentiel entre les deux plaques, qui permet de maintenir la goutte en équilibre ?

  - Quelle plaque est au potentiel le plus élevé (Justifier) ?

  - Lorsqu'on ramène instantanément la différence de potentiel à zéro, quel temps met la goutte pour atteindre la plaque inférieure ?

Examen de Physique, juin 2009         BA1 EN Informatique, Partie II

Exercice 2 (15 points) :

Le graphique ci-dessous montre la variation de la charge d'un condensateur de capacité C = 7µF, en fonction du temps :

- Combien de temps dure la charge du condensateur ?

- Que vaut la différence de potentiel à ses bornes lorsqu'il est complètement chargé ?

- Pour la suite vous aurez besoin de la définition générale de l'intensité d'un courant électrique. Rappelez la pour mémoire :

Si vous ne vous en souvenez pas, demandez, vous perdrez 2 points.

- Quelle est l'intensité du courant de charge entre t = 0 s et t = 5 s ?

- Quelle doit être l'intensité d'un courant de décharge constant pour que celle-ci ne dure que 2 secondes ?

Examen de Physique, juin 2009         BA1 EN Informatique, Partie II

Exercice 3 (30 points) :

Soit le circuit suivant :

|  | R1 = 24  R2 = 5  R3 = 12  R4 = 7  V1 = 8 V V2 = 4 V |
| --- | --- |

Quelle est la puissance dissipée dans la résistance R3 ? Si vous utilisez la méthode de Kirchhoff, pensez à d’abord simplifier votre circuit en regroupant des résistances.

Examen de Physique, juin 2009         BA1 EN Informatique, Partie II

Examen de Physique, juin 2009         BA1 EN Informatique, Partie II

Exercice 4 (30 points) :

Soit le circuit ci-dessous, alimenté par une source sinusoïdale de fréquence 50 kHz.

|  | R = 5 k C = 1,3 nF L = 3,2 mH |
| --- | --- |

- Un voltmètre placé en parallèle aux bornes de la résistance R, mesure une différence de potentiel de 14,1 V. Ecrivez le phaseur de la tension aux bornes de la résistance. Choisissez la phase nulle.

=

- Ecrivez les phaseurs des courants iR et iC circulant dans la résistance et dans le condensateur C :

=

=

NB : la résistance interne du voltmètre peut être considérée comme infinie et celle de l'ampèremètre, négligeable.

Attention : suite de la question à la page suivante.

Examen de Physique, juin 2009         BA1 EN Informatique, Partie II

- Quel est le courant indiqué par l'ampèremètre ?

- Quelle est l'impédance complexe de tout le circuit ?

- Quelle est l'amplitude de la tension de la source ?

# Text boxes

5

10

t(s)

100

200

300

400

Q (n C)

R

C

iC

iR

L

A

R1

R2

R3

R4

V1

V2

V