Les circuits RLC série en courant alternatif

C’est le même courant qui passe partout !

iR = iC = iL = i = i0 sin (t)

est en phase avec i

Mais :

déphasés !

On a donc :

Difficile à calculer !

Représentation de Fresnel :

Soit :	v = v0 sin ( t +  ) = vy		 : déphasage

On peut effectuer les calculs à n’importe quel temps, en particulier en t = 0 :

Les phaseurs :

On peut aussi utiliser une représentation par un nombre complexe :

Le vecteur de Fresnel est remplacé par le nombre complexe qui correspond à l’extrémité de ce vecteur :

z = v0 cos ( t +  ) + j  v0 sin ( t +  )

ou encore :

z = v0 e j ( t +  )

on a alors :

v = Im {z} = v0 sin ( t +  )

Aux 3 tensions vR, vC et vL, correspondent les nombres complexes :

zR = v0R cos ( t ) + j  v0R sin ( t )

zC = v0C cos ( t -  ) + j  v0C sin ( t -  )

zL = v0L cos ( t +  ) + j  v0L sin ( t + /2 )

Et si:

ztotal = zR + zC + zL

On a :

Im { ztotal } = Im { zR } + Im { zC } + Im { zL }

v0R sin ( t ) + v0C sin ( t -  ) + v0L sin ( t + /2 )

= vsource

On peut effectuer les calculs à n’importe quel temps, en particulier en t = 0 :

vsource  représenté par le phaseur :    vsource= v0 e j (  )

vR  représenté par le phaseur : vR= v0R 	car  = 0

vC  représenté par le phaseur : vC= v0C e j (  ) = - j v0C

vL  représenté par le phaseur : vL= v0L e j (  ) = + j v0L

On calcule:

vtotal = vR + vC + vL = v0R+ j (v0L- v0C )

Et on a:

vsource = Im { vtotal } = v0 sin ( t +  )