Chapitre XIII: Les circuits A.C. (1ère partie)

XIII.1 à 6 :

En AC :

- Les tensions aux bornes de différents éléments (R, C ou L) peuvent être déphasées entre elles et/ou par rapport au courant.

- Les courants dans différentes branches peuvent être déphasés entre eux et/ou par rapport à la tension.

Cela rend l’addition des tensions (loi des mailles) ou des courants (loi des nœuds) difficile à moins d’utiliser une représentation adéquate :

Soit :	v(t) = v0 sin ( t +  ) 	 : déphasage

Représentation de Fresnel 			Phaseur

Vecteur  en t = 0	        Nombre complexe :

vy = v(t)		Im {} = v(t)

C'est la même chose pour un courant i(t)

Application pratique :

(Calculs en t = 0)

Si v(t) = v1 + v2 + v3	alors : v(t) =

Ou :v(t) = Im{}

Si i(t) = i1 + i2 + i3	alors : i(t) =

Ou :i(t) = Im{}

XIII.7 : La puissance dissipée en A.C.

Dans une résistance : <p> = R I²eff = Veff Ieff = V²eff / R > 0

Dans un condensateur ou un inducteur : <p> = 0

XIII.8 : La réactance :

Généralisation de la notion de résistance :

R = V / I = v / i = v0R / i0 	ne dépend ni de t ni de 

La réactance caractérise la résistance d’un C ou d’un L au passage du courant.

Réactance capacitive	Réactance inductive

XC = v0C / i0 = veff / ieff = 1 /C	XL = v0L / i0 = veff / ieff = L

dépendent de la pulsation du courant qui passe dans C ou L.

# Text boxes

V0 sin 



V0cos 

