CHAPITRE XIV : Les circuits à courant alternatif : impédance, puissance, facteur de qualité et largeur de bande

L'impédance complexe :

On définit une grandeur complexe, l'impédance Z, qui caractérise la résistance du circuit au passage du courant :

Son module permet de passer de l'amplitude ou de la valeur efficace de la tension à celle du courant ou vice versa :

Sa phase donne le déphasage de la tension par rapport au courant :

Le calcul de l'impédance d'un circuit :

L'impédance d'une résistance :

L'impédance d'un condensateur :

L'impédance d'un inducteur :

Les groupements d'impédances :

a) En série

b) en parallèle

Exemple : l'impédance d'un circuit RLC série :

La puissance moyenne dans un circuit AC

car  <pL> = <pC> = 0

car 	veff  = Zieff

Le phénomène de résonance

Dans un circuit qui n'est pas purement résistif, Z varie avec  et par conséquent il en va de même pour le courant qui circule dans le circuit.

Phénomène de résonance :

si Z passe par un minimum pour une valeur de la fréquence angulaire, 0, le courant passe par un maximum car :

ieff  = veff /Z.

fréquence angulaire de résonance : 0

fréquence de résonance : f0 = 0  / 2 

# Exemple : la résonance dans un circuit RLC série

passe par un minimum, Z= R, pour

, pour le circuit RLC série

, pour le circuit RLC série