CHAPITRE X : Les condensateurs

X.1 : La capacité d'un condensateur

Unité : farad (F)

armatures parallèles !

X.2 : Rôle des diélectriques dans un condensateur

C = Co,

: constante diélectrique

 : permitivité du diélectrique

X.3 : Les condensateurs en série et en parallèle

a) condensateurs en série :		b) condensateurs en parallèle :

C = C1 + C2 + C3

X.4 : L'énergie électrique emmagasinée par un condensateur

X.5 : Les circuits RC

X.5.1. La charge d’un condensateur :

loi des mailles : V = VR + VC

VR = R I et I = dQ/dt 		VC = Q / C

équation différentielle :

V = R dQ/dt + Q/C

solution :	Q = CV (1 – e-t/RC)

X.5 : Les circuits RC

X.5.1. La charge d’un condensateur :

loi des mailles : V = VR + VC

VR = R I et I = dQ/dt 		VC = Q / C

équation différentielle :

V = R dQ/dt + Q/C

solution :	Q = CV (1 – e-t/RC)			Qmax = CV

X.5 : Les circuits RC

X.5.1. La charge d’un condensateur :

loi des mailles : V = VR + VC

VR = R I et I = dQ/dt 		VC = Q / C

équation différentielle :

V = R dQ/dt + Q/C

solution :	Q = CV (1 – e-t/RC)			Qmax = CV

constante de temps : 	τ ≡ RC

I = dQ/dt = V/R e-t/RC				Imax = V/R

X.5.2. La décharge d’un condensateur :

Q = Q0 e-t/RC

I = Q0/RC  e-t/RC				Imax = Q0/RC

constante de temps :		 = RC

# Text boxes

V

R

C

I

V

C

R

C

R

I

I

0,37 V/R

V/R

I

R

C

V